## Slide 1
Perancangan Monitoring &
Management Sistem
Implementasi pada Proyek NutriGrow — Sistem IoT Pertanian Cerdas
Mata Kuliah: Perancangan Monitoring & Management Sistem
Disusun oleh: Pandya Andy Marcellino
2026
Next.js
Supabase
MQTT
ESP32
Fuzzy Logic

## Slide 2
Daftar Isi
Struktur presentasi mengacu pada ketentuan tugas
01
Penentuan Jenis Management
Fault, Configuration, Security Management (ISO)
02
Penentuan Parameter Monitoring
Device Uptime, RSSI, Battery Level, Actuator Duration
03
Desain Sistem Monitoring
Arsitektur custom full-stack: Next.js + Supabase + MQTT
04
Simulasi Gangguan Jaringan
2 Skenario: Sensor Offline & Gateway Down
05
Dashboard Monitoring
Status device, grafik sensor, alert, dan trafik log
06
Kesimpulan & Demo
Ringkasan dan demonstrasi live

## Slide 3
01 JENIS MANAGEMENT
Penentuan Jenis Management
Mengacu pada konsep ISO Network Management Framework
⚠️
Fault Management
Heartbeat monitoring via MQTT. Jika device tidak mengirim sinyal dalam 1 menit, status otomatis berubah menjadi Offline. Notifikasi alert dikirim ke dashboard admin. Predictive maintenance via Battery Level.
⚙️
Configuration Management
Pendataan Device berdasarkan ID unik & tipe. Pemetaan perangkat ke zona/lahan. Manajemen firmware version. Konfigurasi resep nutrisi & jadwal penyiraman (Fuzzy Logic + Smart Delay).
🔒
Security Management
Autentikasi Google OAuth. Role-Based Access Control (RBAC): • Super Admin • Pemilik Kebun • Guest Pending Approval untuk user baru. Audit trail pada setiap Override.

## Slide 4
02 PARAMETER MONITORING
Penentuan Parameter Monitoring
4 parameter kunci yang dipantau secara real-time
📊
Device Uptime & Status
Fault Management
Mengukur keandalan dan stabilitas Sensor Node maupun Gateway. Jika gateway mati, penjadwalan penyiraman cerdas tidak akan berjalan.
📶
RSSI (Signal Quality)
Performance Management
Memantau kekuatan sinyal nirkabel (WiFi/ESP-NOW) di area perkebunan. Sinyal lemah menyebabkan delay atau kegagalan perintah aktuator.
🔋
Battery Level
Fault Management
Sensor Node nirkabel di lahan pertanian. Memonitor baterai agar pengelola bisa melakukan charging sebelum alat mati total.
⏱️
Actuator Duration
Accounting Management
Memantau durasi operasi Pompa Air, Pompa Pupuk, dan Solenoid. Berguna untuk mengukur efisiensi sistem elektrik.

## Slide 5
03 DESAIN SISTEM
Desain Sistem Monitoring
Custom-built full-stack — Tanpa tools pihak ketiga (Zabbix/Grafana/PRTG)
🌱
Hardware Layer
ESP32 Sensor Node ESP8266 Gateway Relay, Solenoid, Pompa
→
📡
Protokol Komunikasi
MQTT (Mosquitto Broker) HTTP REST API WebSocket Realtime
→
🗄️
Backend & Database
Supabase (PostgreSQL) Realtime subscriptions Row Level Security
→
🖥️
Frontend Dashboard
Next.js 16 (React) Tailwind CSS Responsive & PWA-ready
💡 Alasan tidak menggunakan Zabbix/Grafana: Sistem NutriGrow membutuhkan integrasi langsung antara logika fuzzy penyiraman, kontrol aktuator, dan monitoring sensor dalam satu platform terpadu. Tools pihak ketiga hanya menyediakan visualisasi, bukan pengendalian end-to-end.

## Slide 6
04 SIMULASI GANGGUAN
Simulasi Gangguan Jaringan
Minimal 2 skenario gangguan untuk demonstrasi live
SKENARIO 1
⚡ Sensor Node Offline
Cara Simulasi:
Cabut power / matikan ESP32 Sensor Node.
Deteksi Sistem:
Server mendeteksi heartbeat terputus. Setelah 1 menit tanpa sinyal, status otomatis berubah menjadi Offline.
Alert ke Admin:
• Indikator di Dashboard berubah merah (Offline) • Notifikasi device_alert muncul di menu Notifications • Semua sensor (Soil Moisture, DHT22, TDS, pH) di zona tersebut ikut Offline
SKENARIO 2
🌐 Gateway Down
Cara Simulasi:
Matikan router WiFi atau matikan ESP8266 Gateway.
Deteksi Sistem:
Koneksi MQTT Broker terputus dari sisi device. Semua sensor kehilangan jembatan data.
Dampak Lanjutan:
• Status Gateway di Dashboard otomatis berubah Offline • Semua Sensor Node ikut Offline (efek domino) • Perintah Override dari web tidak sampai ke hardware • Web tetap bisa diakses (data historis tetap ada)

## Slide 7
05 DASHBOARD MONITORING
Dashboard Monitoring
Semua opsi yang diminta telah terimplementasi
📱
Status Device & Online/Offline
Indikator warna real-time per perangkat individual: Soil Moisture, DHT22, TDS, pH, Relay, Solenoid, Pompa Air, Pompa Pupuk. Badge Online (hijau) / Offline (merah) dengan sisa baterai.
📊
Grafik Sensor Real-time
Visualisasi data telemetry: Suhu, Kelembaban Tanah, Kelembaban Udara, pH, TDS. Grafik historis 24 jam dengan tren. Update otomatis via WebSocket subscription.
📝
Trafik & Log Aktivitas
Mencatat kapan aktuator dinyalakan. Durasi operasi setiap pompa & solenoid. Log Override dengan nama operator. Riwayat irigasi otomatis & manual.
🔔
Alert & Notifikasi
Lonceng notifikasi di header Dashboard. Riwayat anomali (device offline alert). Putusnya koneksi perangkat tercatat. Badge count untuk notifikasi belum dibaca.
✅ Status Device ✅ Online/Offline ✅ Trafik & Log ✅ Grafik Sensor ✅ Alert — Semua opsi dari ketentuan tugas terpenuhi

## Slide 8
05b DEVICE MANAGEMENT
Perangkat Individual per Zona
Setiap sensor dan aktuator memiliki kartu status masing-masing
📡 Sensor Nodes
💧
Soil Moisture
Kelembaban tanah kapasitif
🌡️
DHT22
Suhu & kelembaban udara
🧪
TDS
Total Dissolved Solids / EC
⚗️
pH
Kadar asam-basa nutrisi
⚙️ Aktuator Nodes
🔌
Relay
Kontrol switch utama
🚰
Solenoid Valve
Katup distribusi air
💦
Pompa Air
Pompa distribusi air bersih
🧴
Pompa Pupuk
Pompa larutan nutrisi/fertigasi
📻 ESP8266 Gateway — Status dinamis: Online jika minimal 1 sensor aktif, Offline jika semua sensor mati (efek domino)

## Slide 9
06 KESIMPULAN
Kesimpulan & Demo
01
Jenis Management
3 pilar ISO: Fault, Configuration, Security
✅
02
Parameter Monitoring
4 parameter: Uptime, RSSI, Battery, Duration
✅
03
Desain Sistem
Custom full-stack (Next.js + Supabase + MQTT)
✅
04
Simulasi Gangguan
2 skenario: Sensor Offline & Gateway Down
✅
05
Dashboard Monitoring
Status, Grafik, Alert, Trafik — Semua terpenuhi
✅
🎬 DEMO LIVE — Sistem siap didemonstrasikan secara langsung. Silakan siapkan hardware (ESP32 + ESP8266) untuk menunjukkan skenario gangguan secara real-time.

## Slide 10
Terima Kasih
— Sesi Tanya Jawab —
NutriGrow — Sistem IoT Pertanian Cerdas
Pandya Andy Marcellino
Next.js 16
Supabase
MQTT
ESP32 + ESP8266
Fuzzy Logic